## Slide 1: 概述
新一代移动通信系统（双语） | Next-Generation Mobile Communication Systems
第 1 章 · CHAPTER 01
Overview
1.1 5G-6G标准演进 1.2 移动通信前沿技术简介
信息科学与工程学院 School of Information Science and Engineering · 主讲教师 Instructor：张淼
Notes: 第1章 概述（Overview）。学时：2 学时。

## Slide 2: 目录
CONTENTS
1.1
5G-6G标准演进
Evolution of 5G-to-6G Standards
1.2
移动通信前沿技术简介
Introduction to Frontier Technologies in Mobile Communications
本章教学要求
Teaching requirements (from the syllabus)
学时
Hours
2 学时
2 class hours
学习达成
Outcome
下一代移动通信系统的认知能力
Cognitive grasp of next-generation mobile systems
支撑课程目标
Objectives
目标1
Course Objective 1
教学方法
Methods
讲授
Lecture
课外环节
After class
网络自学
Online self-study
思政融入点
Ideology
中国移动通信的逆袭之路
China's rise in mobile communications
Notes: 目录与本章教学要求（依据课程教学大纲：学时、学习达成、支撑课程目标、教学方法、课外环节、思政融入点）。

## Slide 3: 本章导学
Chapter Guide: Objectives, Key Points and Difficulties
学习目标
Learning objectives
01
了解1G–6G移动通信的演进脉络与驱动力
Trace the evolution of mobile generations from 1G to 6G and its drivers
02
掌握IMT-2020（5G）三大应用场景与关键能力指标
Master the usage scenarios and key capabilities of IMT-2020 (5G)
03
理解IMT-2030（6G）愿景、能力指标与标准化时间表
Understand the IMT-2030 (6G) vision, capabilities and standards timeline
04
了解空天地一体化、新型收发机、太赫兹等前沿技术
Get an overview of SAGIN, novel transceivers, THz and other frontier technologies
重点
Key points
5G/6G应用场景与关键能力指标的对比 5G vs 6G usage scenarios and key capabilities
3GPP版本演进与6G标准化时间表 3GPP release roadmap and the 6G timeline
难点
Difficulties
ITU-R与3GPP协同的标准化流程 How ITU-R and 3GPP work together
性能指标之间的权衡与取舍 Trade-offs among performance targets
Notes: 本章导学：学习目标对应课程目标1（深刻理解5G-6G标准演进）。重点放在5G与6G场景/指标对比和标准化路线；难点是ITU-R与3GPP的分工协同、各项指标之间的权衡。

## Slide 4: 5G-6G标准演进
1.1
Evolution of 5G-to-6G Standards
代际演进 · 标准化体系 · 5G与5G-Advanced · IMT-2030愿景与指标 · 6G时间表
Generations · Standards bodies · 5G & 5G-Advanced · IMT-2030 vision · 6G timeline

## Slide 5: 移动通信代际演进：约十年一代
From 1G to 6G: A New Generation Roughly Every Decade
1980s
1G
模拟语音
Analog voice
关键技术 Key tech
FDMA
模拟调频
代表系统 Systems
AMPS / TACS
NMT
1990s
2G
数字语音与短信
Digital voice & SMS
关键技术 Key tech
TDMA / CDMA
代表系统 Systems
GSM
IS-95
2000s
3G
移动互联网
Mobile Internet
关键技术 Key tech
宽带CDMA
代表系统 Systems
WCDMA
CDMA2000
TD-SCDMA
2010s
4G
移动宽带
Mobile broadband
关键技术 Key tech
OFDM + MIMO
代表系统 Systems
LTE
LTE-Advanced
2019–
5G
万物互联
Internet of Everything
关键技术 Key tech
Massive MIMO
毫米波 mmWave
代表系统 Systems
5G NR
5G-Advanced
≈2030
6G
智慧泛在
Ubiquitous intelligence
关键技术 Key tech
空天地一体
通感一体 · AI原生
代表系统 Systems
IMT-2030
规律：每一代 ≈ 新空口 + 新频谱 + 新业务
Pattern: each generation brings a new air interface, new spectrum and new services
Notes: 约每十年一代：1G模拟语音（AMPS/TACS），2G数字化（GSM/IS-95），3G移动互联网（WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA），4G移动宽带（OFDM+MIMO），5G万物互联（2019年商用），6G预计2030年前后商用。引导学生思考每一代的“新空口+新频谱+新业务”。

## Slide 6: 峰值速率指标的代际跃升
Peak Data Rate Targets Across IMT Generations
Chart: Gbit/s (log scale)
| 3G · 2 Mbit/s | 4G · 1 Gbit/s | 5G · 20 Gbit/s | 6G · 200 Gbit/s
Peak data rate (Gbit/s) | 0.002 | 1 | 20 | 200
105 ×
3G → 6G：峰值速率指标提升约十万倍
2 Mbit/s → 200 Gbit/s, about 100,000× in four generations
速率从哪里来？
Where does the gain come from?
更宽的带宽：从MHz走向GHz（毫米波、太赫兹） Wider bandwidth: MHz → GHz (mmWave, THz)
更高的频谱效率：高阶调制、先进编码 Higher spectral efficiency: modulation & coding
更多的空间维度：MIMO → Massive MIMO More spatial streams: MIMO → massive MIMO
来源 Source：ITU-R M.1645（IMT-2000 / IMT-Advanced）、M.2083（IMT-2020）、M.2160（IMT-2030，取50/100/200 Gbit/s示例值的上限）；纵轴为对数坐标
Notes: 峰值速率为ITU-R给出的指标（非实测）：IMT-2000约2 Mbit/s，IMT-Advanced 1 Gbit/s（低速），IMT-2020 20 Gbit/s，IMT-2030研究目标50/100/200 Gbit/s。纵轴为对数坐标。香农公式 C = B·log2(1+SNR) × 流数：带宽、频谱效率、空间复用是三条主线。

## Slide 7: 标准化体系：ITU-R定框架，3GPP出规范
The Standards Ecosystem: ITU-R Sets the Framework, 3GPP Writes the Specifications
WRC
世界无线电通信大会
World Radiocommunication Conference
每3–4年修订《无线电规则》，为IMT标识频谱
Revises the Radio Regulations and identifies IMT spectrum
WRC-19：标识多个毫米波频段 24.25–71 GHz
WRC-23：设立WRC-27议题1.7 研究6G候选频段 Candidate 6G bands
WRC-27：6G频谱决策 4.4–4.8 / 7.125–8.4 / 14.8–15.35 GHz
ITU-R WP 5D
国际电联无线电通信部门
ITU-R Working Party 5D
制定IMT愿景框架与最低技术性能要求，评估并批准IMT标准
Sets the IMT framework and requirements; evaluates and approves
IMT-2020愿景框架 ITU-R M.2083（2015）
IMT-2030愿景框架 ITU-R M.2160（2023）
需求 → 评估 → 批准 Requirements → evaluation → approval
3GPP
第三代合作伙伴计划
3rd Generation Partnership Project
由7个区域标准组织组成，以版本（Release）发布技术规范
Seven partner SDOs publish specifications as Releases
研究SI → 工作项目WI → 冻结 Study → work item → freeze
Stage 1需求 / 2架构 / 3协议 Requirements / architecture / protocols
7个组织伙伴 Partners ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TSDSI, TTA, TTC
频谱
Spectrum
需求
Requirements
候选技术
Candidates
我国对口：CCSA（中国通信标准化协会）是3GPP组织伙伴；IMT-2030(6G)推进组统筹国内6G研究
In China, CCSA is a 3GPP organizational partner and the IMT-2030 (6G) Promotion Group coordinates national 6G research
Notes: 三类组织：WRC负责频谱（无线电规则），ITU-R WP 5D负责IMT愿景/需求/评估，3GPP负责具体技术规范并作为候选技术提交ITU-R。3GPP的7个组织伙伴：ARIB、TTC（日本）、ATIS（美国）、CCSA（中国）、ETSI（欧洲）、TSDSI（印度）、TTA（韩国）。WRC-27议题1.7研究4.4–4.8 GHz、7.125–8.4 GHz、14.8–15.35 GHz用于IMT。

## Slide 8: 5G：IMT-2020三大应用场景与八大关键能力
5G (IMT-2020): Three Usage Scenarios and Eight Key Capabilities
IMT-2020
三大场景 Scenarios
eMBB 增强移动宽带
Enhanced Mobile Broadband
4K/8K视频 · AR/VR
URLLC 超高可靠低时延
Ultra-Reliable Low-Latency
工业控制 · 车联网 · 远程医疗
mMTC 海量机器类通信
Massive Machine-Type
智慧城市 · 环境监测 · 物联网
20 Gbit/s
峰值速率
Peak data rate
100 Mbit/s
用户体验速率
User experienced data rate
1 ms
空口时延
Latency (air interface)
500 km/h
移动性
Mobility
106 /km²
连接密度
Connection density
3×
频谱效率（相对4G）
Spectrum efficiency vs IMT-A
100×
网络能效（相对4G）
Network energy efficiency vs IMT-A
10 Mbit/s/m²
区域流量容量
Area traffic capacity
来源 Source：ITU-R M.2083-0, IMT Vision – Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond (2015)
Notes: 5G三大场景（ITU-R M.2083）：eMBB、URLLC、mMTC。八大关键能力：峰值速率20 Gbit/s、用户体验速率100 Mbit/s、时延1 ms、移动性500 km/h、连接密度10^6/km²、频谱效率3倍、网络能效100倍、区域流量10 Mbit/s/m²。说明：不同场景侧重不同指标，并不要求同时达到。

## Slide 9: 3GPP版本演进：从Rel-15到Rel-21
3GPP Release Roadmap: From Rel-15 to Rel-21
5G
5G-Advanced
6G
2018
R15
Rel-15
首个5G NR标准
NSA 2017.12
SA 2018.06
First 5G NR (NSA and SA)
2020
R16
Rel-16
URLLC增强
工业物联网
V2X · NR-U · 定位
URLLC, IIoT, V2X, NR-U, positioning
2022
R17
Rel-17
非地面网络NTN
RedCap轻量终端
扩展至71 GHz
NTN, RedCap, up to 71 GHz
2024
R18
Rel-18
5G-A首个版本
AI/ML空口研究
网络节能 · XR
First 5G-A: AI/ML study, energy saving, XR
2025
R19
Rel-19
AI/ML空口标准化
ISAC信道建模
环境物联网
AI/ML air interface, ISAC channel model, Ambient IoT
2025–2027
R20
Rel-20
5G-A持续演进
6G技术研究
2025.06启动
5G-A evolution and 6G study (from June 2025)
2027–2029
R21
Rel-21
首个6G规范
Stage-3 2028.12
ASN.1 2029.03
First 6G specifications
注：年份为功能冻结时间（约）；Rel-21时间表由2026年6月TSG#112全会确定。
Years are approximate functional freezes; the Rel-21 timeline was agreed at TSG#112 in June 2026.
Notes: 3GPP版本：Rel-15首个5G标准（NSA 2017.12、SA 2018.06）；Rel-16（2020）URLLC/IIoT/V2X；Rel-17（2022）NTN、RedCap、71 GHz；Rel-18（2024）为5G-Advanced首个版本；Rel-19（2025）；Rel-20含5G-A演进与6G研究（RAN#108，2025年6月批准6G研究项目）；Rel-21为首个6G标准版本：Stage-1冻结2027.03、Stage-2 2028.06、Stage-3 2028.12、ASN.1 2029.03（TSG#112，2026年6月）。

## Slide 10: 5G-Advanced：迈向6G的关键桥梁
5G-Advanced: The Bridge from 5G to 6G
万兆体验
10-Gbps experience
下行万兆、上行千兆
10 Gbit/s DL, 1 Gbit/s UL
通感一体
ISAC
基站兼具雷达感知能力
Base stations that also sense
无源物联
Ambient IoT
免电池标签，海量连接
Battery-free tags at massive scale
内生智能
Native AI
AI/ML赋能空口与网络
AI/ML in air interface and network
天地一体
NTN
手机直连卫星，消除盲区
Direct-to-device satellite links
绿色低碳
Green networks
网络节能，降低每比特能耗
Lower energy per bit
2024
我国5G-A商用元年
First year of commercial 5G-A in China
330+
城市实现5G-A商用（GSMA, 2026）
Cities with commercial 5G-A service
600 m
合肥5G-A通感一体网络覆盖600米以下低空
Hefei: ISAC coverage of airspace below 600 m
来源 Source：3GPP Rel-18/19；GSMA《2026中国移动经济发展》；GTI Awards 2026（合肥5G-A通感一体低空网络）
Notes: 5G-Advanced（5.5G）自Rel-18起，是5G向6G的过渡。六个方向：万兆体验、通感一体、无源物联、内生智能、天地一体、绿色低碳。2024年为我国5G-A商用元年；据GSMA 2026报告，5G-A已在我国330多个城市商用；合肥5G-A通感一体专网覆盖主城区600米以下低空，服务低空经济（呼应第2章思政点）。

## Slide 11: 6G愿景：IMT-2030六大场景与四大设计原则
6G Vision: Six Usage Scenarios and Four Overarching Aspects of IMT-2030
IMT-2030
6G
沉浸式通信
Immersive Communication
超高可靠低时延
HRLLC
超大规模连接
Massive Communication
泛在连接
Ubiquitous Connectivity
通信与AI融合
AI and Communication
通信感知一体化
ISAC
由5G场景扩展 Extended from 5G
6G全新场景 New in 6G
四大设计原则
Overarching aspects (apply to all scenarios)
可持续性 Sustainability
提升能效，构建绿色网络 · Energy-efficient, green networks
连接未连接 Connecting the unconnected
弥合数字鸿沟，覆盖偏远地区 · Bridging the digital divide
泛在智能 Ubiquitous intelligence
AI融入网络与业务各层面 · AI across networks and services
安全、隐私与韧性 Security, privacy & resilience
可信、可靠的信息基础设施 · Trustworthy, resilient infrastructure
eMBB → 沉浸式通信；URLLC → HRLLC；mMTC → 超大规模连接
How the three 5G scenarios extend into 6G
Notes: ITU-R M.2160（2023年11月批准）给出6G六大场景：由5G扩展的沉浸式通信、HRLLC、超大规模连接，以及全新的泛在连接、AI与通信、通信感知一体化（ISAC）；四大设计原则：可持续性、连接未连接、泛在智能、安全/隐私/韧性。

## Slide 12: 关键能力指标：IMT-2020（5G）vs IMT-2030（6G）
Key Capabilities: IMT-2020 (5G) vs IMT-2030 (6G)
能力指标 Capability | IMT-2020（5G） | IMT-2030（6G）研究目标 Targets
峰值速率 Peak data rate | 20 Gbit/s | 50 / 100 / 200 Gbit/s
用户体验速率 User experienced data rate | 100 Mbit/s | 300 / 500 Mbit/s
频谱效率 Spectrum efficiency | 3×（相对IMT-A） | 1.5× / 3×（相对IMT-2020）
区域流量容量 Area traffic capacity | 10 Mbit/s/m² | 30 / 50 Mbit/s/m²
连接密度 Connection density | 106 /km² | 106 – 108 /km²
移动性 Mobility | 500 km/h | 500 – 1000 km/h
时延（用户面） Latency (user plane) | 1 ms | 0.1 – 1 ms
可靠性 Reliability | 1 − 10-5 | 1 − 10-5 ~ 1 − 10-7
定位精度 Positioning | — | 1 – 10 cm
15 项能力
15 capabilities = 9 enhanced + 6 new
9 项增强
6 项新增
新增能力 New capabilities
覆盖 Coverage
定位 Positioning
感知相关能力 Sensing
AI相关能力 AI-related
可持续性 Sustainability
互操作性 Interoperability
来源 Source：ITU-R M.2083-0、M.2160-0。6G数值为研究目标，不要求在同一场景中同时达到 / Research targets, not required simultaneously
Notes: IMT-2030共15项能力：9项由IMT-2020增强（峰值速率、用户体验速率、频谱效率、区域流量、连接密度、移动性、时延、可靠性、安全与韧性），6项新增（覆盖、定位、感知、AI相关、可持续性、互操作性）。数值为“研究目标”，ITU-R强调不同场景不必同时满足。

## Slide 13: 6G标准化时间表：2030年前后实现商用
6G Standardization Timeline: Toward Commercial Launch around 2030
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
ITU-R
IMT-2030
WRC
频谱 Spectrum
3GPP
技术规范 Specs
M.2160 愿景框架（2023.11）
技术性能需求与评估方法 Requirements
候选技术提交 Proposals
评估·规范 Specs
WRC-23：设立议题1.7
WRC-27：6G频谱决策
4.4–4.8 / 7.125–8.4 / 14.8–15.35 GHz
Rel-20 6G研究 Study
Rel-21 首个6G标准 Specs
Stage-3冻结 2028.12 · ASN.1冻结 2029.03
商用≈2030
来源 Source：ITU-R WP 5D IMT-2030时间表（提交窗口：WP 5D#54，2027.02 – WP 5D#59，2029.02）；3GPP TSG#112（2026.06）Rel-21时间表；WRC-23决议
Notes: ITU-R：2023年11月批准M.2160框架；2024–2026年制定技术性能需求与评估方法；候选技术提交窗口从WP 5D第54次会议（2027年2月）到第59次会议（2029年2月）；之后评估并形成IMT-2030规范（约2030年）。WRC-27议题1.7研究4.4–4.8 GHz、7.125–8.4 GHz、14.8–15.35 GHz。3GPP：Rel-20开展6G研究（2025年6月启动），Rel-21制定首个6G标准，Stage-3于2028年12月冻结、ASN.1于2029年3月冻结，2030年前后商用。

## Slide 14: 移动通信前沿技术简介
1.2
Introduction to Frontier Technologies in Mobile Communications
技术全景 · 空天地一体化 · 新型收发机 · 太赫兹通信 · 课程思政：中国移动通信的逆袭之路
Landscape · SAGIN · Novel transceivers · THz · China's journey in mobile communications

## Slide 15: 6G关键使能技术全景
Landscape of 6G Enabling Technologies
第2章 Ch.2
空天地一体化网络
Space-air-ground integrated network
卫星、高空平台、无人机与地面网络融合
Global coverage by satellites, HAPS, UAVs and cells
第3章 Ch.3
极化赋形
Polarforming
动态调控天线极化状态，挖掘极化维度
Shapes antenna polarization on demand
第3章 Ch.3
里德堡原子接收机
Rydberg atomic receiver
以原子为“天线”，量子精密测量射频场
Atoms as quantum RF field sensors
第4章 Ch.4
太赫兹通信
Terahertz communications
0.1–10 THz超大带宽，支撑百Gbit/s速率
Huge bandwidth for 100+ Gbit/s links
拓展 Extra
通信感知一体化
Integrated sensing & communication
同一套硬件与波形同时通信和感知
One waveform for both data and sensing
拓展 Extra
AI原生空口
AI-native air interface
AI/ML用于信道反馈、波束管理与定位
AI/ML for CSI, beams and positioning
拓展 Extra
智能超表面
Reconfigurable intelligent surface
可编程电磁表面，重塑无线传播环境
Programmable surfaces reshape propagation
拓展 Extra
超大规模MIMO
Extremely large MIMO
天线数再提升，近场通信与无蜂窝架构
Near-field and cell-free architectures
Notes: 八项关键使能技术：前四项（空天地一体化、极化赋形、里德堡原子接收机、太赫兹）对应本课程第2–4章；ISAC、AI原生空口、RIS、超大规模MIMO作为拓展阅读。

## Slide 16: 空天地一体化网络：从地面覆盖走向全域覆盖
Space-Air-Ground Integrated Networks: From Terrestrial to Global Coverage
天基 Space-based
GEO / MEO / LEO卫星星座，覆盖海洋、荒漠与航空
Satellite constellations for oceans, deserts and aviation
空基 Air-based
高空平台HAPS、无人机UAV，灵活部署、应急通信
HAPS and UAVs for flexible, on-demand coverage
地基 Ground-based
蜂窝基站与信关站，提供大容量接入与回传
Cellular sites and gateways for capacity and backhaul
星间链路 · 星地链路 · 空地链路协同组网 Inter-satellite, satellite-ground and air-ground links work as one network
≈1万颗
Starlink在轨工作卫星（2026.10）
~10,000 operational Starlink satellites
≈480颗
国网与千帆星座在轨卫星合计（2026.10）
~480 Guowang + Qianfan satellites in orbit
Rel-17
3GPP首次将非地面网络（NTN）纳入5G标准
NTN first standardized in 3GPP Rel-17
数据来源：Orbital Radar、KeepTrack公开跟踪数据（2026年10月）；3GPP TR 38.811/38.821
Notes: 空天地一体化：天基（GEO/MEO/LEO）、空基（HAPS/UAV）、地基（蜂窝网络）三层协同。公开跟踪数据显示，截至2026年10月Starlink在轨工作卫星约1万颗，我国国网与千帆星座在轨合计约480颗（不同统计口径略有差异）。3GPP在Rel-17首次引入NTN（TR 38.811、TR 38.821）。详见第2章。

## Slide 17: 新型收发机：极化赋形与里德堡原子接收机
Novel Transceivers: Polarforming and Rydberg Atomic Receivers
极化赋形
Polarforming
线极化
Linear
椭圆
Elliptical
圆极化
Circular
椭圆
Elliptical
线极化
Linear
原理：将天线极化“塑形”为所需状态，实时实现极化匹配或失配 Shape the antenna polarization to match or mismatch in real time
优势：缓解去极化损耗、增强信号功率、抑制干扰 Mitigates depolarization, boosts signal power, suppresses interference
实现：极化可重构天线、双极化阵列 Polarization-reconfigurable antennas and dual-polarized arrays
参考 Ref.: Polarforming for wireless communications, arXiv:2409.07771, 2024
里德堡原子接收机
Rydberg atomic receiver
g 基态 Ground
e 激发态 Excited
r 里德堡态 Rydberg
r′ 相邻里德堡态
探测光 Probe（Rb：780 nm）
耦合光 Coupling（≈480 nm）
射频场 RF field
原理：射频电场使EIT谱线发生AT分裂，以光学方式读出 RF fields split the EIT line (Autler–Townes), read out optically
优势：宽频可调（MHz–THz）、SI可溯源、尺寸不受波长限制 Broadband tunable, SI-traceable, size independent of wavelength
55 nV·cm−1·Hz−1/2
原子超外差接收灵敏度（Jing et al., Nature Physics, 2020）
Sensitivity of the atomic superheterodyne receiver
Notes: 极化赋形（Polarforming）：通过可重构天线把极化塑造成所需状态，实现极化匹配/失配，缓解去极化、抑制干扰（参考 arXiv:2409.07771）。里德堡原子接收机：铷原子经780 nm探测光与约480 nm耦合光激发到里德堡态，形成EIT；射频场引起AT分裂，由探测光透射谱读出电场；Jing等（Nature Physics 2020）实现55 nV·cm^-1·Hz^-1/2灵敏度。详见第3章。

## Slide 18: 太赫兹通信：打开0.1–10 THz频谱宝库
Terahertz Communications: Unlocking the 0.1–10 THz Spectrum
微波 < 30 GHz
Microwave
毫米波 30 – 300 GHz
Millimeter wave
太赫兹 0.1 – 10 THz
Terahertz
红外与可见光 > 10 THz
Infrared & optical
频率升高 → 带宽更大、波长更短、天线更小 Higher frequency → wider bandwidth, shorter wavelength, smaller antennas
优势 Advantages
超大带宽
数十GHz连续带宽，支撑100 Gbit/s以上速率
Tens of GHz of bandwidth for 100+ Gbit/s
窄波束
高增益、强方向性，抗干扰、更安全
High-gain pencil beams: low interference, secure
通感成像
厘米至毫米级分辨率的感知与成像
Centimeter- to millimeter-level sensing and imaging
挑战 Challenges
传播损耗
自由空间损耗随f²增长：300 GHz、10 m约102 dB，另有分子吸收
FSPL grows as f²: ≈102 dB at 300 GHz over 10 m, plus absorption
器件瓶颈
发射功率低、噪声系数高、成本高
Low output power, high noise figure, high cost
波束对准
窄波束易被遮挡，需快速波束跟踪
Pencil beams are blockage-prone and need fast tracking
实验进展：2026年日本研究团队在560 GHz实现112 Gbit/s无线传输 Lab progress: 112 Gbit/s at 560 GHz (2026)
Notes: 太赫兹频段0.1–10 THz，介于毫米波与红外之间（“太赫兹空隙”）。优势：数十GHz带宽、窄波束、高分辨率感知；挑战：自由空间损耗 FSPL=20lg(4πdf/c)，300 GHz、10 m约102 dB，并有水汽等分子吸收，器件功率与噪声、波束对准与遮挡。2026年日本团队报道560 GHz、112 Gbit/s（16QAM）实验。详见第4章。

## Slide 19: 课程思政：中国移动通信的逆袭之路
China's Mobile Communications: From Follower to Leader
1G 空白
Blank
1987
引进TACS模拟系统，核心技术与设备依赖进口
Imported analog TACS systems
2G 跟随
Follow
1993
嘉兴开通首个GSM数字移动电话网
First GSM network opened in Jiaxing
3G 突破
Breakthrough
2000
TD-SCDMA成为ITU三大3G国际标准之一
TD-SCDMA: one of three ITU 3G standards
4G 同步
In step
2012
TD-LTE-Advanced成为4G国际标准之一
TD-LTE-Advanced: an IMT-Advanced standard
5G 引领
Lead
2019
发放5G商用牌照，建成全球最大5G网络
Licensed in June 2019; world's largest 5G network
6G 前瞻
Look ahead
2019–
成立IMT-2030(6G)推进组，完成第一阶段6G技术试验
6G Promotion Group; phase-1 6G trials completed
Notes: “1G空白、2G跟随、3G突破、4G同步、5G引领”：1987年广东开通TACS模拟网；1993年浙江嘉兴开通首个GSM网；2000年5月TD-SCDMA被ITU批准为3G国际标准之一；2012年1月TD-LTE-Advanced成为IMT-Advanced（4G）国际标准之一，2013年发放4G牌照；2019年6月发放5G商用牌照；2019年6月成立IMT-2030(6G)推进组。引导学生体会自主创新与标准话语权的重要性。

## Slide 20: 数说中国5G：从“跟跑”到“领跑”
China's 5G in Numbers: From Follower to Front-Runner
525.4 万座
5G基站
5G base stations
2026年9月末 · End of Sep 2026
13.11 亿户
5G移动电话用户
5G mobile subscribers
2026年8月末，占比70.9%
42 %
5G标准必要专利声明量占比
Global share of declared 5G SEPs
2025年 · 2025
330+ 城市
实现5G-A商用
Cities with 5G-A service
GSMA, 2026
启示：关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。
Insight: core technologies cannot be obtained by asking, buying or begging; they must be developed on our own.
来源 Source：工业和信息化部（2026年1—8月通信业经济运行情况；2025年通信业统计公报）；国新办新闻发布会（2026-10-20）；GSMA《2026中国移动经济发展》
Notes: 截至2026年9月末，我国5G基站总数达525.4万座（国新办发布会，2026年10月20日）；截至8月末，5G移动电话用户13.11亿户，占移动电话用户70.9%；我国5G标准必要专利声明量全球占比42%（工信部，2026年1月发布）；5G-A已在330多个城市商用（GSMA）。讨论：从“跟跑”到“领跑”靠的是持续自主创新。

## Slide 21: 本章小结
Chapter Summary
01
演进规律
Evolution pattern
约十年一代：空口、频谱与业务协同演进；峰值速率指标3G→6G提升约十万倍
A generation per decade; air interface, spectrum and services co-evolve
02
5G与5G-A
5G and 5G-Advanced
三大场景、八大能力；Rel-18起的5G-A是通往6G的桥梁
Three scenarios, eight capabilities; 5G-A (from Rel-18) bridges to 6G
03
6G愿景与标准
6G vision and standards
六大场景、15项能力；Rel-21制定首个6G标准，2030年前后商用
Six scenarios, 15 capabilities; first 6G specs in Rel-21, launch around 2030
04
前沿技术
Frontier technologies
空天地一体化、新型收发机、太赫兹通信将在第2–4章深入学习
SAGIN, novel transceivers and THz are covered in Chapters 2–4
Notes: 小结四点：演进规律、5G与5G-A、6G愿景与标准、前沿技术与后续章节的衔接。

## Slide 22: 课后网络自学与思考题
After-Class Online Self-Study and Questions
网络自学资源
Online resources
ITU-R IMT-2030项目主页 itu.int/en/ITU-R/study-groups/rsg5/rwp5d/imt-2030
3GPP版本与时间表 Releases 3gpp.org/specifications-technologies/releases
3GPP Rel-21（6G）时间表 3gpp.org/news-events/3gpp-news/rel21-timeline
IMT-2030(6G)推进组白皮书 《6G总体愿景与潜在关键技术》（2021）
课程教材 Textbook 《5G-Advanced NTN空天地一体化技术》，人民邮电出版社，2025
思考题
Questions for discussion
1
6G新增的三个场景分别需要哪些新能力支撑？
Which new capabilities do the three new 6G scenarios require?
2
为什么说5G-Advanced是5G走向6G的“桥梁”？请举例。
Why is 5G-Advanced called the bridge to 6G? Give examples.
3
结合我国移动通信发展历程，谈谈标准话语权对产业的意义。
Using China's journey, discuss why standards leadership matters.
Notes: 课外环节（大纲）：网络自学。建议学生浏览ITU-R IMT-2030主页与3GPP版本页面，阅读IMT-2030(6G)推进组白皮书，完成三道思考题，下次课交流。

## Slide 23: 参考文献
References
[1] ITU-R M.2083-0. IMT Vision – Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond, 2015.
[2] ITU-R M.2160-0. Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond, 2023.
[3] 3GPP. Release 21 timeline agreed at TSGs#112, Singapore, June 2026.
[4] ITU-R WP 5D. Timeline for submission, evaluation process and consensus building for IMT-2030 RITs/SRITs, 2025.
[5] X. You et al. Towards 6G wireless communication networks: Vision, enabling technologies, and new paradigm shifts. Sci. China Inf. Sci., 64(1): 110301, 2021.
[6] W. Saad, M. Bennis, M. Chen. A vision of 6G wireless systems: Applications, trends, technologies, and open research problems. IEEE Network, 34(3): 134–142, 2020.
[7] I. F. Akyildiz, A. Kak, S. Nie. 6G and beyond: The future of wireless communications systems. IEEE Access, 8: 133995–134030, 2020.
[8] M. Jing et al. Atomic superheterodyne receiver based on microwave-dressed Rydberg spectroscopy. Nature Physics, 16: 911–915, 2020.
[9] Polarforming for wireless communications: Modeling and performance analysis. arXiv:2409.07771, 2024.
[10] IMT-2030(6G)推进组. 6G总体愿景与潜在关键技术白皮书, 2021.
[11] 工业和信息化部. 2026年1—8月通信业经济运行情况; 国务院新闻办公室新闻发布会, 2026-10-20.
[12] 张建国等. 5G-Advanced NTN空天地一体化技术. 人民邮电出版社, 2025; 唐禹. 里德堡原子接收机的基础理论与实验. 科学出版社, 2025.
Notes: 参考文献含ITU-R建议书、3GPP时间表、代表性综述论文、里德堡与极化赋形论文、工信部统计数据及课程教材。

## Slide 24: 谢谢聆听！
Thank You
下一章预告：第2章 空天地一体化通信系统
Next: Chapter 2 Space-Air-Ground Integrated Communication Systems